## Slide 1: Isı Pompası
Hazırlayan: Yrd. Doç.Dr. Cuma ÇETİNER

## Slide 2: Isı Pompası Tanıtımı
Isı pompası en basit tanımıyla ısıyı bir ortamdan başka bir ortama taşıma işlemini gerçekleştiren sistemdir.
Isıyı üretmek yerine taşımayı esas alırlar.
Su pompası suyu bir yerden başka bir yere naklederken ısı pompaları da benzer şeklide ısıyı naklederler. Bu esnada bir miktar elektrik enerjisi harcarlar.
Enerji alınan kaynaklar hava, su yada topraktır.
Isıtma işleminde enerji alınan kaynak ısıtılarak ortama pompalanırken, soğutma işleminde ise enerji alınan kaynak soğutularak ortama aktarılır.

## Slide 3: Isı Pompasının Avantajları
Isı pompası ile soğutma ve ısıtma işlemi yapılabilir.
Diğer enerji kaynaklarına göre bağımlı değildir.
ve benzeri zararlı atıkları yoktur. Çevre dostudur.
Enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
Kullanım ve tesisi kolaydır.

## Slide 4: Kullanmaya elverişli alanlar

## Slide 5: Isı Pompasının Çalışma Prensibi

## Slide 6: Isı pompası çalışma sistemi

## Slide 7: Isı pompası - Isı makinası

## Slide 8: Isı Makinası ve Isı Pompası

## Slide 9
Isı Pompası Elemanları

## Slide 10: Isı pompası için lnp-h diyagramı

## Slide 11: Kompresörlü Isı Pompaları
Çalışma prensipleri buzdolabınınkine
benzeyen kompresörlü ısı pompaları
en çok tercih edilen ısı pompası türüdür.
Aralarındaki fark buzdolabı
ortam sıcaklığını düşürürken
ısı pompası arttırır.

## Slide 12: Isı Pompası ve Kaynakları

## Slide 13: Isı Pompasının Çeşitleri
1.Hava kaynaklı ısı pompası
1.1.Havadan havaya
1.2.Havadan suya
2. Toprak kaynaklı ısı pompası
2.1.Yatay kaynaklı
2.2.Dikey kaynaklı
3.Su kaynaklı ısı pompası
3.1. Açık devreli
3.2. Kapalı devreli

## Slide 14: Enerji Kaynakları
Enerji Kaynağı – Hava : Kolaylıkla bulunabilir, ilk yatırım maliyeti düşüktür. Düşük dış hava sıcaklıklarında elektrikli ısıtıcı takviyesi gereklidir.
Enerji Kaynağı – Toprak :
Yeni binalarda en çok tercih edilen enerji kaynağıdır. Monovalent işletilebilir, yüksek verime sahiptir
Enerji Kaynağı – Su : Su kalitesi ve özellikleri önemlidir. Genel olarak yüksek verimlidir, monovalent işletilebilir.

## Slide 15: Yıllık hava, su, toprak sıcaklıkları değişimi

## Slide 17: Enerji Kaynağı - Toprak
2 m lik bir derinlikte toprak tüm yıl boyunca 7 ile 13°C arasında sabit bir sıcaklık aralığına sahiptir. (Yatay toprak kollektörleri (veya dikey sondajlar bu
depolanan enerjiyi antifriz-su karışımı ile ısı pompasının buharlaştırıcısına getirirler.
Toprak yüzeyinden 5 m derine kadar olan tabaka ısı kaynağı olarak kabul edilir.
Isıtılacak bina yakınındaki alanda bulunan eşanjör yardımı ile enerji transfer edilir.
Daha derin tabakalardaki enerji akımı 0.063 ile 0.1 W/m2
Isı Pompası Teknolojisi arasındadır. Bu değer ihmal edilebilir. Toprak, yüzeyindeki yağmur, güneş ışığı gibi kaynaklardan ısısını alır.

## Slide 18: Toprak Kaynaklı
Yerkürenin iç ısısına jeotermal enerji denir. Bu ısı, dünyanın merkezinden yeryüzüne doğru yayılır. Normal olarak yerin altına doğru inildiğinde her 33 metrede sıcaklık 1 santigrat derece yükselir. Özellikle jeotermal sahalarda, jeolojik yapının ve kayaç tiplerinin farklı olmalarından dolayı sıcaklık artışı çok daha fazladır, örneğin 33 metrede 5 derece olabilir. Jeotermal sahaların uzağındaki bölgelerde de toprağın ısısı, binalarda ısıtma ve soğutmada kullanılabilir. Toprağın 1,5-2 metre altı yıl boyunca 11-15 santigrat derece sabit sıcaklıkta kalmaktadır. Jeotermal (toprak kaynaklı) ısı pompa sistemi ile, toprağın sabit ısısı değerlendirilir ve binaları ısıtmada, soğutmada kullanılır. Hava kaynaklı ısı pompalarına göre daha verimlidirler. Çünkü yıl boyunca ısısı sabit bir kaynaktan (topraktan) ısıyı alırlar, ısı farklılığı azdır - daha verimli çalıştırır. COP değerleri 3.5-5.2 arasında değişir. Hava kaynaklı sistemlere göre toprak kaynaklı ısı pompaları daha pahalıdır çünkü toprak altında kuyular, sondaj açmak, borular döşemek gerekir. Ancak hava kaynaklı ısı pompasına göre daha verimlidirler.

## Slide 19: Toprak Kaynaklı

## Slide 20: Toprak kaynaklı ısı pompası

## Slide 21: Toprak yatay

## Slide 22: Toprak Dikey sistem

## Slide 23: Isı Pompası ile Topraktan Isı Çekilmesi

## Slide 24: Toprak Kollektörleri ile ısı Çekilmesi
Tecrübelere dayanılarak verilen ısı çekme kapasitesi (soğutma kapasitesi) her m2
toprak alanı için 10 ile 35 Watt arasındadır.
Kumlu kuru toprak qE = 10 - 15 W/m2
Kumlu yaş toprak qE= 15 - 20 W/m2
Killi kuru toprak qE = 20 - 25 W/m2
Killi ıslak toprak qE= 25 - 30 W/m2
Yer altı suyu olan toprak qE= 30 - 35 W/m2

## Slide 25: Yıllık Toprakaltı Sıcaklık Değişimi

## Slide 26: Toprak ve su kaynaklı ısı pompası tipleri

## Slide 27: Su kaynaklı ısı pompası

## Slide 28: Dünya Üzerinde Toprak Kaynaklı Isı Pompaları
Toprak kaynaklı ısı pompaları geçtiğimiz yarım yüzyıl içerisinde kış sezonunun uzun ve sert geçtiği
Kuzey Avrupa,
İskandinavya
Kanada ve
Kuzey Amerika'da
Avantajları ve yüksek konfor özelliklerinden ve çok yönlü kullanılabilir olmasından dolayı tercih edilmiştir.

## Slide 29: Hava
Havanın ısısını kullanarak ısıtma/soğutma yapabilirler. En yaygın kullanılan ısı pompası türüdür çünkü diğerlerine göre montajı daha kolay ve hesaplıdır. Ancak dış ortamda bulunup dış havayı kullandıklarından bazı kısıtlamaları vardır. Aşırı sıcak ve soğuk havalarda meydana gelen yüksek sıcaklık farklılıkları nedeniyle verimlilikleri düşer. Ilıman havalarda COP değeri 4.0 iken, -8 °C ve altında COP değeri 2-2.5'a kadar düşebilir. Bir kış boyunca ısıtmada ortalama COP değerleri 2.5-2.8 arasında değişir. Benko

## Slide 30: Hava –su örnek

## Slide 32: Hava kaynaklı ısı pompası

## Slide 33: Çevre havasının içeriye alınması

## Slide 34: Yer altından su çekilmesi

## Slide 36: Yer altı suyu

## Slide 37: Güneş enerjili ısı pompası ile biber kurutma

## Slide 38: Isı Pompası ile Temiz Hava

## Slide 39: Ticari Karşılaştırma