## Slide 1
MÜHENDİSLER İÇİN TERMODİNAMİK
Prof. Dr. Hüsamettin BULUT

## Slide 2
BÖLÜM – 2
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ

## Slide 3
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
Bir saf madde homojendir. Birden fazla faz durumunda olabilir fakat her faz aynı kimyasal bileşime sahip olmalıdır. Örneğin su ve soğutucu akışkanlar (Buzdolablarında kullanılan R-134a gibi), azot , helyum, karbondioksit saf maddedir. Amonyak-Su karışımı bir saf madde değildir.
P-v-T YÜZEYİ
Atomların farklı fazlardaki düzenleri: (a) bir katıdaki moleküller nispeten sabittir, Enerji seviyesi düşük.(b) sıvı fazda molekül grupları birbirleri etrafında hareket ederler, Enerji seviyesi orta ve (c) gaz fazında moleküller rastgele hareket ederler.Enerji seviyesi yüksektir.
Faz durumu, atom veya molekül dizilişi ile ilgilidir.

## Slide 4
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
Silindire ısı verildiğinde maddedeki faz değişimi aşağıdaki şekillerde verilmiştir.
Yeni terim ve kavramlar:
Aşırı soğutulmuş sıvı (sıkıştırılmış sıvı)
Doymuş Sıvı
Doymuş Buhar
Kızgın Buhar
Kritik nokta
Karışım Bölgesi (Doymuş sıvı-Doymuş buhar Bölgesi)

## Slide 5
Sıkıştırılmış sıvı (aşırı soğutulmuş sıvı): Henüz buharlaşma aşamasına gelmediği bir durumdur.
Doymuş sıvı: Buharlaşma başlangıcı olan hale denir.
Doymuş buhar: Yoğuşmanın sınırında olan buhara.
Doymuş sıvı-buhar karışımı: Bu durumda sıvı ve buhar fazları bir arada ve dengede bulunur.
Kızgın buhar: Yoğuşma sınırında olmayan (yani doymuş buhar gibi değil) buhara denir.
Doyma sıcaklığı Tdoyma: Verilen bir basınçta saf maddenin faz değişimlerine başladığı sıcaklıktır.
Doyma basıncı Pdoyma: Verilen bir sıcaklıkta, saf maddenin faz değişimlerine başladığı basınçtır.
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
Sabit basınçta suyun ısıtılmasının T-v diyagramında gösterimi

## Slide 6
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ

## Slide 7
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
Gizli ısı: Faz değişimi süreci boyunca alınan veya verilen enerjinin miktarı.
Gizli füzyon ısısı: erime süresince emilen enerjinin miktarına denir ve donma süresince ortama verilen enerjiye eşittir.
Gizli buharlaşma ısısı: Buharlaşma süresince çekilen enerjiye gizli buharlaşma ısısı denir ve yoğunlaşma sırasında açığa çıkan enerjiye eşittir.
Gizli ısının büyüklüğü faz değişimlerinin oluştuğu sıcaklığa veya basınca bağlıdır.
1 atm basınçta suyun gizli füzyon ısısı 333.7 kJ/kg ve gizli buharlaşmanın ısısı 2256.5 kJ/kg dır.
Atmosfer basıncı ve dolayısıyla suyun kaynama sıcaklığı yükseklikle azalır.

## Slide 8: FAZ DEĞİŞİMİ İŞLEMLERİ İÇİN ÖZELİK DİYAGRAMALARI
Özelik diyagramlarının kullanılması faz değişiminin gerçekleştiği hal değişimleri sırasında, özeliklerin nasıl değiştiğini anlamak ve izlemek bakımından çok yararlıdır. Bir sonraki kısımda saf madde için T-v, P-v, ve P-T diyagramları geliştirilmiş ve açıklanmıştır
Değişik basınçlarda, saf bir maddenin sabit basınçta faz değişim eğrilerinin T-v diyagramında gösterimi (Sayısal
değerler su içindir).

## Slide 9
Doymuş sıvı çizgisi
Doymuş buhar çizgisi
Sıkıştırılmış sıvı çizgisi
Kızgın buhar bölgesi
Sıkıştırılmış sıvı-buhar karşım bölgesi (ıslak buhar)
Kritik noktanın üzerindeki basınçlarda (P > Pcr), farklı bir faz değişim (kaynama ) süreci yoktur.
Saf bir maddenin T-v diyagramı
Kritik nokta: Doymuş
sıvıyla doymuş buhar hallerinin aynı olduğu hal.

## Slide 10
Saf bir maddenin P-v diyagramı
Bir piston silindir düzeneğindeki
basınç, pistonun ağırlığı azaltılarak düşürülebilir.

## Slide 11: Diyagramların Katı Fazıyla Beraber Genişletilmesi
Donarken hacmi küçülen bir madenin P-v diyagramı
Donarken genişleyen (su gibi) bir
maddenin P-v diyagramı
Bir madde üçlü nokta basınç ve sıcaklığında üç fazı denge durumunda bulunur.
Su için,
Ttp = 0.01°C
Ptp = 0.6117 kPa

## Slide 12
Süblimasyon: Katı fazından doğrudan buhar fazına geçiş
Düşük basınçlarda (üçlü nokta basıncının altında) katılar sıvı fazından geçmeden buharlaşır (süblimasyon)
Saf maddelerin P-T diyagramı
Faz Diyagramı

## Slide 13
P-v-T YÜZEYİ
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ

## Slide 14
P-v-T YÜZEYİ
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ

## Slide 15
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
Maddenin Faz değişimleri

## Slide 16
Doymuş noktaları arasındaki herhangi bir (T,v) durumunda, sıvı ve buhar bir karışım olarak denge hâlinde bulunur. ve sırasıyla doymuş sıvı ve doymuş buharın özgül hacmini göstersin. m sistemin toplam kütlesini, sıvı fazındaki kütle miktarını, buhar fazındaki kütle miktarını göstersin. O zaman (T,v) tarafından temsil edilen sistemin durumu için, karışım toplam hacmi, sıvı ve buhar tarafından kaplanan hacimlerin toplamıdır. Yani;
(2.1)
Doymuş buhar kütlesinin toplam kütleye oranı, kuruluk derecesi (karışımın kalitesi) olarak adlandırılır ve x sembolü ile gösterilir ve sadece karışım bölgesi için tanımlanır;
(2.1)
0≤x≤1 (Doymuş sıvı=0, Doymuş buhar=1)
SIVI-BUHAR BÖLGESİ
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ

## Slide 17
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
olduğunu hatırlarsak eşitlik (2.1) kuruluk derecesi cinsinden aşağıdaki gibi yazılabilir.
(2.3)
Hesaplamalarda doymuş buhar ve doymuş sıvı arasındaki fark sıklıkla görüldüğünden, alt indisini bu farkı göstermek için kullanacağız. Yani,
(2.4)
(2.5)

## Slide 18
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
BUHAR TABLOLARI
Birçok madde için P, v ve T termodinamik özellikleri ve ileriki bölümlerde tanımlanan ek özellikleri tablolaştırılmıştır. Değerler ek kısmında tablo ve grafik olarak sunulmuştur.
Tablo C-1 doyma sıcaklığının fonksiyonu olarak suyun doyma özelliklerini, (Doymuş sıvıdan doymuş buhara kadar olan karışım bölgesi için)
Tablo C-2 ise bu özellikleri doyma basıncının fonksiyonuna göre vermektedir. (Doymuş sıvıdan doymuş buhara kadar olan karışım bölgesi için)
İki tablonun içerdiği bilgiler temelde aynıdır. Hangisinin seçileceği uygunluğa bakmaktadır. Bununla birlikte, karışım bölgesinde basınç ve sıcaklığın bağımlı olduklarına dikkat etmemiz gerekir.
Tablo C-3 kızgın su buharının özelliklerini listelemektedir. Kızgın buhar bölgesindeki bir maddenin durumunu tespit etmek için iki özelliğin belirtilmesine ihtiyaç vardır. Tek fazlı Bölge
Tablo C-4 sıkıştırılmış sıvıya ait verileri listelemektedir. Tek fazlı bölge

## Slide 19
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
BUHAR TABLOLARI
h, entalpi=u, iç enerji +Pv, akış enerjisi
f: doymuş sıvı
g: doymuş buhar
fg= g-f
hfg= hg-hf

## Slide 20
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
BUHAR TABLOLARI

## Slide 21
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
BUHAR TABLOLARI

## Slide 22
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ

## Slide 23
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
Sıkıştırılmış sıvıya ilişkin bilgilerin yokluğunda, sıkıştırılmış sıvı özeliklerini doymuş sıvı özeliklerine eşit alınabilir.
Verilen bir basınç ve sıcaklıkta, saf bir madde, T<Tsat @ P olduğu zaman sıkıştırılmış sıvı olacaktır.

## Slide 24
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
BUHAR TABLOLARI

## Slide 25
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
BUHAR TABLOLARI

## Slide 26
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
BUHAR TABLOLARI

## Slide 28
İDEAL GAZ HÂL DENKLEMİ
Bir maddenin buhar hali bağıl olarak düşük yoğunluğa sahip olduğunda, basınç, özgül hacim ve sıcaklık belirli eşitlik tarafından ilişkilendirilir;
(2.6)
İdeal gaz denklemi, P, v ve T özelliklerinin durumlarını ilişkilendiren bir hâl denklemidir .Bu denklemin geçerli olduğu herhangi bir gaz, ideal gaz veya mükemmel gaz olarak adlandırılır.
Gaz sabiti R, bütün gazlar için aynı değere sahip olan üniversal gaz sabiti ile bağlantılıdır. Bu ilişki;
(2.7)

## Slide 29
İdeal gaz denkleminin diğer formları;
, (2.9)
Sıkıştırılabilme faktörü Z, ideal gaz denkleminin kullanıp kullanmayacağımızı belirlemede yardımcı olur. Aşağıdaki gibi:
(2.10)
Eğer veya 1’e çok yakınsa ideal gaz denklemi kullanılabilir.
Eğer Z yaklaşık olarak 1 değilse o zaman eşitlik (2.10) kullanılabilir
İDEAL GAZ HÂL DENKLEMİ

## Slide 30
Sıkıştırılabilme faktörü, ekler bölümünde Şekil G-1’de sunulan genelleştirilmiş sıkıştırılabilme diyagramı kullanılarak herhangi bir gaz için belirlenebilir. Genelleştirilmiş diyagramda indirgenmiş basınç ve İndirgenmiş sıcaklık
kullanılmalıdır. Bunlar:
(2.11)
Burada ve , Tablo B-3’te verilen sırasıyla kritik nokta basınç ve sıcaklığıdır ve sanki-indergenmiş hacimdir.
İDEAL GAZ HÂL DENKLEMİ

## Slide 31
İDEAL GAZ HÂL DENKLEMİ

## Slide 32
İDEAL GAZ HÂL DENKLEMİ

## Slide 33
İDEAL OLMAYAN GAZLAR İÇİN HÂL DENKLEMLERİ
Van der Waals hâl denklemi, gaz molekülleri tarafından işgal edilen hacmi ve moleküller arasındaki çekim kuvvetlerini hesaplama için niyet edilmiştir. Bu,
(2.12)
şeklindedir. Burada a ve b sabitleri, Tablo B-3’te verilen kritik nokta verileri ile ilgili olarak aşağıdaki gibi hesaplanır:
(2.13)

## Slide 34
Geliştirilmiş denklem Redlich-Kwong hal denklemidir:
(2.14)
Burada sabitler;
(2.15)
Virial hâl denklemi Pv çarpımını bir serinin açılımı şeklinde verir. En genel açılım,
(2.16)
şeklindedir. Burada dikkat, ideal gaz kanununu birinci dereceden düzeltmeyi temsil ettiği için B(T)üzerine odaklanır. B(T), C(T)ve diğer fonksiyonlar belirli gazlar için belirlenmelidir.
İDEAL OLMAYAN GAZLAR İÇİN HÂL DENKLEMLERİ

## Slide 36
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER

## Slide 37
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER

## Slide 38
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER

## Slide 39
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER

## Slide 40
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER

## Slide 41
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER

## Slide 42
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER

## Slide 43
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER

## Slide 44
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER

## Slide 45
SAF MADDELERİN ÖZELLİKLERİ
ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER

## Slide 46
ÖRNEK
Sabit hacimli bir kapta 90 °C sıcaklıkta, 50 kg doymuş sıvı su bulunmaktadır. Kap içindeki basıncı ve kabın hacmini bulun.
Çözüm
Doymuş sıvı suyun hali T-v diyagramında gösterilmiştir. Kap içindeki su doymuş sıvı olduğu için basınç 90 °C sıcaklıktaki doyma basıncı olacaktır:

## Slide 47
ÖRNEK
200 g kütlesindeki doymuş sıvı su, 100 kPa sabit basınçta tümüyle buharlaştırılmaktadır.
Hacim değişikliğini ve
Suya verilen enerjiyi hesaplayın.
Çözüm
(a) Hal değişimi P-v diyagramında gösterilmiştir. Buharlaşma sırasında birim kütlenin hacim değişimi doymuş buhar ve doymuş sıvı özgül hacimlerinin farkı olan vfg değeridir. Bu değer, 100 Kpa basınç için vf ve vg değerlerini Tablo A-5'ten okuyup hesaplanabilir:
(b) Bir maddenin birim kütlesini sabit basınçta buharlaştırmak için gerekli enerji, o basınçtaki buharlaşma entalpisidir. 100 kPa basınçta (0.1 Mpa) hfg, Tablo A-5'te 2258.0 kJ/kg olarak verilmiştir. Bu nedenle suya verilen enerji

## Slide 48
ÖRNEK
Sabit hacimli kapalı bir kapta 900C sıcaklıkta 10 kg su bulunmaktadır. Eğer suyun 8 kg'ı sıvı geri kalanı buhar fazında ise, (a) kaptaki basıncı, (b) kabın hacmini hesaplayın.
Çözüm
(a) İki faz dengede bulundukları için doymuş karışımdır. Bu nedenle basınç verilen sıcaklıktaki doyma basıncıdır:
(b) 90 °c sıcaklıkta vf = 0.001036 m3/kg ve vg = 2.361 m3/kg değerleri Tablo A-4'ten elde edilebilir.

## Slide 49
ÖRNEK
80 litrelik bir kapta 160 kPa basınçta 4 kg soğutucu akışkan-134a bulunmaktadır. Soğutucu akışkanın (a) sıcaklığını, (b) kuruluk derecesini, (c) entalpisini ve (d) buhar fazı tarafından kaplanan hacmi bulun.
Çözüm (a) Başlangıçta soğutucu akışkanın halinin sıkıştırılmış sıvı, kızgın buhar veya doymuş sıvı-buhar karışımı bölgelerinden hangisinde olduğu bilinmemektedir. Soğutucu akışkanın özgül hacmi, verilen bilgilerden,
vf<v< vg olduğu açıkça görülmektedir. Bu nedenle soğutucu akışkan doymuş sıvı-buhar karışımıdır. Sıcaklık, verilen basınca karşı gelen doyma sıcaklığıdır
(b) Kuruluk derecesi
(c) Doymuş sıvı-buhar karışımının entalpisi
(d) Buharın kütlesi